第一部分招标内容及要求

一、招标货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 摄像机 | 品牌：浙江大华、海康威视、三星 像素：300万 图象传感器：1/3英寸CMOS图像传感器 最低照度：0.1Lux@F1.2(彩色模式);0Lux(红外灯开启) 主码流最高支持：2048x1536@30fps 最大红外监控距离：50米 防雷要求：符合6KV高等级防雷防浪涌设计 功能要求：须具备背光补偿、区域入侵检测、移动侦测、场景变更等功能 | 24台 |
|  | 2 | 网络硬盘录像机 | 品牌：与摄像机同品牌 接口：支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口；支持硬盘热插拔和休眠，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口 图像输入：支持32路全高清接入 图像输出：支持≥2路HDMI、≥2路VGA输出，支持≥ 4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像； 网络：支持≥2个千兆以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC | * |
|  | 3 | 监控硬盘 | 硬件规格：3.5英寸 4T 7200 64M SATA3.0，监控级硬盘。 存储规格：监控图像以1080P存储，存储时间不少于30天*24小时 | * |
|  | 4 | 管理平台软件 | 品牌：与摄像机同品牌 | 1套 |
|  | 5 | 壁装支架 | 单螺钉万向调节，铝合金，壁装。 | 24套 |
|  | 6 | 电源 | 输入AC100~240V，输出DC12V2A；电源适配器安装方便；带指示灯工作；精准过电流、过电压保护；通过3C认证。 | 24套 |
|  | 7 | 安装辅材 | 线槽、水晶头，管材等。 | 1批 |
|  | 8 | 施工费、税金 | 施工费、安装调试费、工程税金等 | 1项 |

备注：1、投标货物应满足或优于招标参数要求，否则视为无效投标。

2、数量一栏“*”是指投标企业在满足技术参数的前提下，可按机器型号的视频压缩比确定硬盘录像机及监控硬盘的数量。

3、本次招标监控系统采用全新布线，单根PVC管穿2根网线，每间须钻孔，网线汇聚于304监控室。

二、最高控制价

1、本次招标的最高控制价为人民币肆万叁千元整（￥43,000.00）。

2、超过最高控制价的报价为无效报价。

三、售后服务要求

1、货物验收合格后的免费保修期为 二年 ，质保期内免费上门服务，免费服务包括现场服务、人工和部件的更换。所涉及的软件产品终身免费升级和故障恢复。

2、在质保期内，每学期一次的例行上门维护服务。

3、提供7×24小时的技术咨询服务，7×24小时的故障服务受理。对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援，现场响应时间为4小时。

4、如遇设备故障，免费替换备品备件，确保使用单位的工作不受影响。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。

5、质保期结束后，中标单位仍应负责对货物提供终身维修服务，但只能收取维修费，免服务费；

6、参加该项目投标的单位，为确保监控系统整体运维的安全性，以及质保期售后服务的及时性，各投标人应提供制造商福建本地化服务承诺书。

7、各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、安装及调试要求：

1、中标供应商在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护；

2、中标供应商负责运输费用，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；

3、中标供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，最终用户提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；

4、中标供应商在最终用户现场安装至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

5、监控系统布线需套上PVC管，以增加线路的耐用性，监控用显示器、超五类网线、网络交换机由用户提供，中标供应商须就整个监控系统进行调试安装。

六、验收标准和验收方式：

1、货物验收前，中标供应商须提供制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品技术说明书、使用说明书)，其费用应含在报价中；

2、货物安装调试检验结果必须符合本采购文件的要求，同时符合国家有关技术规范、技术标准和制造商产品标准；

3、货物安装、调试结束后，由招标人、监标人、最终用户、有关专家会同中标供应商按上述验收标准要求进行联合验收。

七、付款方式要求

付款方式：货到安装验收合格后付合同总价的80%，三个月正常运行后付清余款。

八、采购人的其它要求

1、交货期：于2016年11月 5日前供货并安装完毕。

2、交货地点：福建师范大学旗山校区软件大楼。

3、本次采购的所有货物必须为全新原装设备，外观无刮、碰痕迹等。

4、主要设备生产厂家必须通过国家强制性产品（CCC）和ISO9001、ISO14001、ISO/IEC20000-1：2011认证，符合国家质量检测标准。

5、投标产品厂商连续三年获得全球安防十强称号，须提供相关证明文件。

6、投标人在投标时须携带同投标货物的彩页两份（附于投标文件正副本之中）。

7、为保证视频监控系统产品具有优质的质量、来自于正规渠道、完善的厂家售后服务体现；要求投标人提供产品厂家原产地证明和监控产品厂家盖章的福建本地化售后服务承诺函。

第二部分  投标人须知

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：旗山校区软件学院实验室监控系统 用户名称：软件学院 项目内容：实验室监控系统 项目编号：RJCG2016-01 |
| 2 | 资格标准：凡有能力提供本招标文件所需货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。 |
| 3 | 投标文件递交地址：福州市闽侯上街福建师范大学旗山校区软件学院办公室 接收人：福建师范大学软件学院办公室 投标截止时间：详见邮件通知 |
| 4 | 投标保证金: 无 提交时间与方式：无 |
| 5 | 评标标准和方法： 本货物服务招标采购的评标方法采用最低评标价法确定中标候选人。 |
| 6 | 招标服务费：无 |
| 7 | 招标项目行政监督部门：软件学院纪委 |

第三部分  投标文件格式

封面格式

福 建 师 范 大 学 旗山校区软件学院实验室监控系统 投 标 文 件 招标编号：RJCG2016-01 投 标 单 位： 投标单位全权代表： 投标单位： （公章） 年 月 日

投标文件主要内容格式目录

1. 投标书

2. 开标一览表

3、投标人售后服务承诺

4. 投标人的资格证明文件

4-1关于资格的声明函

4-2投标人的资格声明

4-3法人代表授权书

4-4法人营业执照、税务登记证

1、投 标 书

致：  福建师范大学软件学院

根据贵方为      项目的采购邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本一份。

(1) 开标一览表

(2) 投标人售后服务承诺

(3) 投标人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为含税价人民币       ，即             （金额大写）                        。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2、开标一览表

投标人名称：                           招标编号∶                 货币单位：元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |

注：1.此表正本与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

3、投标人售后服务承诺

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 供应商承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运输方式 |  |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 安装、调试服务 |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |
| 5 | 免费保修期限 |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |
| 7 | 上门时间 |  |
| 8 | 故障修复时限 |  |
| 9 | 耗材供应响应时限 |  |
| 10 | 供应商提出的其他承诺 |  |
| 11 | 产品厂家福建本地化售后服务承诺函 |  |

备注：货物的保修期若需延长，投标人请列明保修期增值方案及所涉及的费用明细。

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：                          日期：

4、投标人的资格证明文件

4-1关于资格的声明函

福建师范大学软件学院  ：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）采购邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

4-2投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.法人营业执照、税务登记证见附件4-4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

4-3法定代表人授权书

（若是法人代表前来投标，可不附本授权委托书）

福建师范大学软件学院 ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵方组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位全称：                    部门：                职务：

详细通讯地址：                                 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

4-4法人营业执照、税务登记证

福建师范大学软件学院   ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（备注：（1）法人营业执照、税务登记证提供复印件，原件备查；（2）以上资质证明文件的复印件若发现有字迹或年检印章模糊不清导致无法辨别的，视为无效投标。（3）营业执照应提供含有2013或2014年度经当地工商行政管理部门年检情况的副本）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：